## Slide 1
Observation = Agent의 joint 값 18개 + sensor_data 6개 + (qw,qx,qy,qz)값 4개
Done = step 완료되면 종료
Reward = agent 위치 속도 + joint 간의 위치, 속도
Info = None

## Slide 2
Observation = Agent의 joint 값 18개(c_obs) + sensor_data 6개 + (qw,qx,qy,qz)값 4개
c_obs = 18개의 scaled 된 joint 값(sim.get_state().qpos.tolist()[7:28])
c_obs=(joint값 - 최저각/(최고각-최저각))*2 - 1
각각 다리마다 최저각, 최고각
최저각 = [-0.3 ,-1.6 , 0.7]*6
최고각 = [ 0.3 , 0.0 , 1.9]*6
중간각 = 최저각/(최고각-최저각)
sensor_data = sim.data.sensordata[0:6]
qw,qx,qy,qz =sim.get_state().qpos.tolist()[3:7]

## Slide 3
reward
sim.get_state().qpos.tolist()
Postion = x, y, z 값 [0:3]
quaternion = qw ,qx ,qy ,qz [3:7]
Joint 값(6족 18개) [7:25]
sim.get_state().qvel.tolist()
xd, yd, zd , thd , phid, psid [0:6]
get_state() = get_state = time , qpos , qvel ,act = None, udd_state={}
ctrl_pen = torque의 평균값

## Slide 4
velocity_rew = =(1/(xd_av - target_vel(하이퍼파라미터값(0.2)) + 1) - (1/(target_vel(하이퍼파라미터값(0.2)+1))
xd_av = (xd의 값을 추출 15개 까지) xd 총합의 평균값
reward = (r_pos - r_neg) //-3부터 3 이내의 수 , 이외의 것은 0
r_pos = velocity_rew * 7 + r_correction * 15
r_correction = prev_devition(직전의 yaw_deviation) –(yaw_deviation) // -1,1사이의 값 , 나머진 0
yaw_deviation = (q_yaw % 6.183) 와 (q_yaw) 값 중 최소값
q_yaw = 2 * acos(qw) (qw값의 역코사인값)

## Slide 5
reward = (r_pos - r_neg) //-3부터 3 이내의 수 , 이외의 것은 0
r_neg = q_yaw^2 * 0.5 + pitch^2 * 0.5 + roll^2*0.5 + +zd^2*0.7 + ctrl_pen * 0.000001
q_yaw = 2 * acos(qw) (qw값의 역코사인값)
sinr_cosp = 2*(qw *qx + qy *qz)
pitch(1) = (1>=|sinp|) np.copysign(π/2 ,sinp) // π/2의 값을 sinp의 부호로 변경
pitch(2) = (1<|sinp|) np.arcsin(sinp) // sinp의 역사인값
roll = np.arctan2(sinr_cosp,cosr_cosp) //역탄젠트값
cosr_cosp = 1 -2 *(qx*qx + qy*qy)
sinp = 2 * ( qw * qx + qy * qy )
pitch = 이동 방향에 대해 수직의 수평면에 있는 축 주위의 회전
roll = 이동방향에 대한 평행한 수평면에 있는 축 주위의 회전
yaw = 이동방향에 대해 수직의 수직면에 있는 축 주위의 회전
ctrl_pen = sim.data.actuator_force(torque) 의 평균값